## Slide 1: Ztráta stability tenkostěnných konstrukcí jako nelineární problém mechaniky

## Slide 2
Co je to ztráta stability?
Tlakové hodnoty osových a membránových složek napětí mohou vést u tenkostěnných konstrukcí, složených z prutů, stěn či skořepin, ke ztrátě stability. Je to okamžik, kdy se výchozí geometrická konfigurace stává nestabilní, přechod do nové stabilní konfigurace je spojen kromě přerozdělení napětí zpravidla s velkými, funkčně nepřípustnými deformacemi a ztrátou únosnosti celé konstrukce nebo její části. Z hlediska energetického můžeme na celý jev pohlížet jako na přeměnu akumulované energie napjatosti membránových složek napětí v energii napjatosti ohybových složek napětí. Protože membránová a ohybová tuhost jsou u tenkostěnných konstrukcí řádově rozdílné, je tento proces doprovázen právě zmíněnými velkými průhyby - boulením - střednicové plochy konstrukce.
Co je to stabilitní analýza?
Jako stabilitní analýza (buckling analysis) je – zejména v manuálech MKP – označován problém určení
Limitního zatížení, při kterém dochází ke ztrátě stability
Změny tvaru konstrukce, který je spojen s přechodem do nové stabilní konfigurace
Případně i řešení postkritického chování konstrukce
Třetí bod je součástí stabilitní analýzy spíše vyjímečně, a to v případech, kdy je třeba z důvodů bezpečnosti důležitá i znalost chování konstrukce po ztrátě stability (např. chování karoserie vozu při crash testu ).

## Slide 3
Příklad: stanovte natočení φ od síly Q u soustavy předepnuté osovou silou F

## Slide 4
Celková potenciální energie předepnuté soustavy s vlivem příčné síly Q
.
Z podmínky
získáme hodnotu φ v rovnovážném stavu:
Pro malý úhel φ, kdy sinφ=φ a cosφ=1 platí
a pokud uvážíme, že ku u = F
Výraz představuje celkovou tuhost analyzované soustavy v příčném směru a je zřejmé, že se skládá ze dvou příspěvků. Prvním je tuhost rotační pružiny kφ, která nezávisí na osovém předpětí. U klasického nosníku by jí odpovídala ohybová tuhost EI. Druhým příspěvkem je pak součin FL, který závisí na osové síle a geometrii soustavy. V maticovém zápisu úloh s více stupni volnosti první člen odpovídá konvenční matici tuhosti soustavy, druhý je obvykle označován jako napěťová, případně geometrická matice tuhosti.

## Slide 5
Ze vztahu vyplývá, že celková tuhost v příčném směru roste s tahovou osovou sílou (F>0) a naopak klesá při tlakovém zatížení (F<0).
Při nulovém příčném zatížení Q je ,
a nenulové natočení φ je možné pouze tehdy, jestliže kφ + FL = 0 , což definuje kritickou osovou sílu Fkr = -kφ/L, při níž dochází ke ztrátě stability.
Energetická interpretace
při malých natočeních φ je osový posun konce pružiny roven Lφ2/2
změna osové (membránové) energie napjatosti: FLφ2/2 (malá natočení ► konstantní síla F)
změna energie napjatosti akumulované v rotační pružině je rovna kφφ2/2
Při nulovém příčném zatížení Q = 0 dochází v okamžiku ztráty stability k transformaci membránové energie napjatosti na ohybovou, jejich součet je nulový,
odkud vyplývá výše uvedená hodnota kritické síly Fkr = -kφ/L.

## Slide 6
Bifurkace, imperfekce a nelinearita v problémech stability
Uvažujme pouze osové zatížení v tlaku, které splňuje podmínku
.
Natočení φ je nulové, pokud nepůsobí síla Q. Příčné zatížení Q vyvolá sice při
nenulové natočení, které můžeme určit z , to se ovšem po odstranění Q vrátí na nulovou hodnotu dle vztahu . Přímý tvar s nulovým natočením tedy představuje stabilní geometrickou konfiguraci soustavy.
V okamžiku dosažení kritické osové síly se tento stav kvalitativně mění. Soustava sama sice zůstává v přímém směru, ale nepatrný impuls v příčném směru způsobí nevratnou změnu tvaru – přechod do nové stabilní geometrické konfigurace s nenulovým natočením φ. Vidíme tedy, že v okamžiku dosažení kritické síly jsou z hlediska rovnic rovnováhy teoreticky možné dvě geometricky odlišné rovnovážné konfigurace – původní přímá, která se stává nestabilní, a nová vychýlená, stabilní. Proto se v takovém případě hovoří o bifurkaci, neboli rozdvojení rovnováhy.
Bifurkace:

## Slide 7
Uvažujme nyní případ, kdy je soustava nejprve zatížena malou příčnou silou Q, která způsobí počáteční natočení φ=QL/kφ. Teprve poté zatížíme soustavu tlakovou osovou silou F<0. Při postupném zvyšování tlakového zatížení bude vzrůstat i hodnota φ podle ,
při
pak poroste nade všechny meze. Je zřejmé, že v tomto případě nedochází k bifurkaci, křivka zatížení-natočení je hladká bez zlomů a větvení. Síla Q zde představuje odchylku – imperfekci – od ideálního osového zatížení. Velikost Q přitom rozhoduje, nakolik je tato hladká křivka vzdálena od bifurkačního chování. Na obrázku jsou uvedeny tři takové závislosti pro Q1<Q2<Q3:
Imperfekce:
Závislost F-φ při působící příčné síle Q (Q0< Q1<Q2<Q3)

## Slide 8
Máme tedy před sebou dva kvalitativně odlišné případy ztráty stability:
V prvním případě předpokládáme ideální tvar, vazby, materiál i zatížení, které zajistí dokonale osové (membránové) zatěžování až do okamžiku ztráty stability, která se projeví náhlou změnou stabilní geometrické konfigurace – bifurkací (bod A na příkladu osově zatíženého přímého prutu). Analýza takových ideálních případů bývá označována v anglické literatuře jako linear buckling, tedy lineární stabilitní analýza.
Ve druhém případě působilo od počátku příčné zatížení Q a lze na něj pohlížet jako na imperfekci, nepřesnost, která odlišuje ideální případ osového zatěžování od reálných úloh, kde se nepřesnosti vyskytují vždy. Ty se mohou týkat jak zatížení, tak geometrie, vazeb, či materiálu. Vždy však způsobují kvalitativní změnu odezvy: místo bifurkačního chování je závislost mezi zatížením a deformací popsána jedinou hladkou křivkou jako nelineární problém a napjatost má od samého počátku nejen membránové, ale i ohybové složky. Takové případy se označují jako nonlinear buckling, řeší se nelineárním přírůstkovým algoritmem a vyžadují znalost konkrétní velikosti imperfekcí pro daný případ.

## Slide 9
Postkritické chování
Odezva konstrukce na další zatěžování za bifurkačním bodem bývá označována jako postkritické chování. Z hlediska směrnice zatěžovací dráhy za bifurkačním bodem můžeme rozlišit tři základní případy. Prvním je chování dle výše uvedeného příkladu, které je typické pro Eulerovské řešení osově zatížených přímých prutů: postkritická větev AC má nulovou derivaci, deformaci nelze na základě zatížení jednoznačně určit – jedná se o stav označovaný někdy jak indiferentní rovnováha.
Druhý případ reprezentuje chování rovinné stěny. Pozitivní směrnice sekundární větve zatěžovacího diagramu u rovinné stěny charakterizuje konstrukci, která je schopna přenášet zatížení větší než kritické bez kolapsu – i po vybočení a boulení je nutno k dalšímu nárůstu deformace nutno zvyšovat zatížení, postkritické chování je stabilní.
Indiferentní postkritické chování
Stabilní postkritické chování

## Slide 10
Třetí případ je typický pro chování axiálně zatížené válcové skořepiny: negativní směrnice sekundární větve AC zde charakterizuje konstrukce, u kterých hrozí v okamžiku bifurkace náhlé zhroucení, ztráta únosnosti. V anglické terminologii se používá termínu snap-through, který bychom nejspíše mohli přeložit jako “zborcení”. Kromě zmíněného případu axiálně zatížené válcové skořepiny je typický i pro nízko klenuté oblouky s velkým rozpětím či ploché skořepinové vrchlíky.
Na obrázku je rovněž patrné, že kritická síla Fkr, získaná z lineátní stabilitní analýzy bez imperfekcí je nekonzervativním odhadem skutečného limitního zatížení FL reálného případu s imperfekcemi. Imperfekce tedy mohou velmi výrazně snížit hodnotu zatížení, při kterém dojde ke zhroucení konstrukce.

## Slide 12: „Napěťová“ nebo „Geometrická“ matice tuhosti
Pro řešení lineárních i nelineárních případů ztráty stability je důležitá znalost tzv. napěťové matice tuhosti Kσ, někdy též označované jako geometrická matice tuhosti. Ukážeme její sestavení pro nejjednodušší prutový prvek MKP, přenášející pouze osové síly. Kvůli schopnosti popsat vybočení musí obsahovat i deformační parametry v1, v2 ve směru kolmém na podélnou osu prvku:
Celkové osové přetvoření musí zahrnovat i složku od příčných posuvů v1, v2 :
ε = εu + εv , kde

## Slide 13
Celková energie přetvoření:
W = E.S.L ( εu2/2 + εu εv + εv2/2 ) ≈ E.S.L.εu2 / 2 + F.L εv ,
kde součin E.S.εu byl interpretován jako osová síla F a kvadrát εv2 byl zanedbán jako funkce deformačních parametrů 4. stupně (ostatní členy jsou pouze kvadratickou funkcí def. parametrů).
Vyjádřením posledního výrazu pomocí deformačních parametrů, sdružených v jediné matici dostaneme kvadratickou formu, obsahující standardní matici tuhosti prutového prvku k a hledanou napěťovou matici kσ, závislou pouze na geometrii a osovém zatížení prvku:
W = E.S.L.ε2/2 , po dosazení za ε
Složky přetvoření vyjádřené v závislosti na deformačních parametrech:
k
kσ

## Slide 14
Fyzikální interpretace matice kσ
Napěťová matice tuhosti (stress stiffness matrix) vyjadřuje vliv velikosti osových sil, resp. membránových napětí na tuhost konstrukce. Jestliže ji použijeme například pro nosníkový prvek, můžeme analyzovat vliv osových sil na velikost průhybu od příčného zatížení (tedy vliv předepnutí – prestress effect).
Příklad řešení průhybu nosníku s využitím různé formulace matice tuhosti:
Tuhost dána pouze
maticí k :
průhyb w0
Tuhost dána
maticí k + kσ:
průhyb w0
průhyb w0
průhyb w0
průhyb w > w0
průhyb w < w0

## Slide 15
Napěťová matice tuhosti v obecném případě
Výchozí podmínka: zahrnutí nelineárních členů tenzoru přetvoření
Energie přetvoření
Vede na standardní matici k
Lze zanedbat

## Slide 16
Člen představuje práci membránových složek napětí na nelineárních složkách přetvoření při boulení konstrukce v okamžiku ztráty stability. Při jeho úpravách jsou využity následující matice:
matice h, obsahující parciální derivace složek posuvů
h = [ u,x u,y u,z v,x v,y v,z w,x w,y w,z ] T ,
h = G.δ ,
kde G je matice vzniklá parciálními derivacemi bázových funkcí,
δ matice deformačních parametrů.
Dále definujeme matici
.
S pomocí nově zavedených matic nyní můžeme vyjádřit nelineární část tenzoru přetvořená jako
.

## Slide 17
V poslední části úpravy napěťové matice kσ byla použita na první pohled ne zcela zřejmá rovnost
QTσ = S G δ , kde
,
Jak je patrné, napěťová matice
je symetrická a závisí na dosažené úrovni membránové napjatosti S.

## Slide 18
  Řešení lineární stability jako zobecněného vlastního problému
K základní rovnici pro určení kritického zatížení při ztrátě stability můžeme dojít následující úvahou: jestliže až do okamžiku ztráty stability je problém lineární, pak se nemění charakter rozložení membránových napětí, ale pouze jejich velikost. Matici Kσ můžeme proto sestavit pro libovolně zvolené referenční zatížení F0. Při λ-násobku působícího zatížení bude i napěťová matice tuhosti rovna λ.Kσ. Otázkou nyní je, při jaké velikosti zatížení dojde k situaci, v níž mohou existovat dva rozdílné rovnovážné stavy deformace, dané dvěma různými maticemi posuvů U a U + Ū. Pro oba stavy musí platit podmínky rovnováhy:
( K + λ Kσ ) . U = λ F0
( K + λ Kσ ) . ( U + Ū ) = λ F0
Odečtením první rovnice od druhé získáme rovnici zobecněného vlastního problému
( K + λ Kσ ) . Ū = 0
pro určení skalárního multiplikátoru λ referenčního zatížení F0. Zpravidla nás zajímá nejnižší vlastní číslo λ1, umožňující stanovit nejmenší kritické zatížení F1 = λ1.F0 . Jemu odpovídá vlastní tvar Ū1, který představuje charakter vybočení při ztrátě stability, nikoli jeho velikost.

## Slide 19
Praktické řešení problému lineární stability tedy zahrnuje vždy dva kroky:
Pro zvolené referenční zatížení je nutno spustit standardní lineární statický výpočet K.U = F0 , umožňující stanovit membránovou napjatost a z ní sestavit matici Kσ
Sestavení a řešení rovnice ve druhém kroku probíhá některým ze známých numerických algoritmů na řešení vlastního problému .
( K + λ Kσ ) . Ū = 0