## Slide 1: Newtonův zákon viskozity
vyjadřuje lineární závislost mezi gradientem rychlosti a smykovým napětím v tekutině. Obvykle se uvádí ve tvaru:
,
kde τ [Pa] je smykové napětí,
η [Pa.s] je tzv. dynamická viskozita,
dv/dn [s-1] je gradient rychlosti.
Kapaliny, jejichž chování lze popsat Newtonovým zákonem viskozity označujeme jako newtonské. Viskozita je jejich materiálovou charakteristikou, která je ovšem teplotně závislá.