## Slide 1: Geometrická nelinearita
Geometrická nelinearita je zapříčiněna „velkými“ posuvy, které mohou být doprovázeny velkým přetvořením. Podle toho rozlišujeme dva rozdílné případy geometrické nelinearity:
1. Velké posuvy (Large displacement)
2. Velká přetvoření (Large strain) – zahrnují v sobě vždy i velké posuvy

## Slide 2: Geometrická nelinearita
Velké posuvy - Příčina nelinearity:
Rozdíl mezi výchozí nedeformovanou geometrií X a deformovanou geometrickou konfigurací x dle obrázku je popsán jednoduchým vztahem x = X + u
Podmínky rovnováhy v lineárním případě, vyjádřené pomocí MKP známou rovnicí K.U = F, popisují deformovaný stav. Pro sestavení matice tuhosti se ovšem vychází z výchozí, známé nedeformované konfigurace, tedy
V tom je rozpor a výsledky lze akceptovat pouze za předpokladu, že posuv u je zanedbatelný z hlediska změny geometrie řešeného problému.
Kdy to lze předpokládat?
Na to bohužel neexistuje jednoduše kvantifikovatelná odpověď. Například u tenkostěnných konstrukcí se uvádí jako hrubé měřítko požadavek, aby průhyb nepřesáhl tloušťku stěn. Jak se lze přesvědčit, v některých případech dominantního ohybového namáhání, případně spojeného s tahovou membránovou napjatostí stěn, je odezva lineární i při významném překročení zmíněného kritéria. Naopak v přítomnosti tlakového membránového namáhání stěn může dojít k nelineárnímu chování už při průhybech řádově menších.
Závěr: v případě tlakového membránového namáhání a i v dalších sporných případech nezbývá než použít nelineární algoritmus řešení, který je obecnější a lineární případy v sobě přirozeně zahrnuje.

## Slide 3: Geometrická nelinearita
2. Velká přetvoření - Příčina nelinearity:
Při odvození geometrických vztahů mezi složkami posuvů a přetvoření jsme v základním kurzu pružnosti předpokládali, že složky tenzoru přetvoření jsou malé, řádu 10-3. Pak lze zanedbat kvadratické členy geometrických vztahů a používat běžně známý inženýrský (též smluvní, infinitesimální) tenzor přetvoření:
Tato formulace zcela vyhovuje pro inženýrskou analýzu ocelových strojních konstrukcí. Hranice použitelnosti inženýrského tenzoru přetvoření bývá obvykle uváděna hodnotou přetvoření 1%, tedy řádem 10-2. V případech jako je simulace toku materiálu při tváření, deformace komponent z pryže, plastu a jiných netradičních materiálů, mohou složky přetvoření dosáhnout i stovek procent. Nelineární členy pak není možno zanedbat a je nutno používat obecnější tenzory přetvoření. Ty lze definovat různým způsobem podle toho, kterou geometrickou konfiguraci tělesa považujeme za základní vztažnou. Existují dva základní přístupy k popisu kinematiky při velkých deformacích:
Lagrangeův, kdy nezávisle proměnnou je nedeformovaná geometrie X, pohyb je popsán funkcí xi = xi (Xj,t)
Eulerův, nezávisle proměnnou je deformovaná geometrie x, pohyb je popsán funkcí Xi = Xi (xj,t)

## Slide 4
Jednoduchým způsobem lze rozdíl mezi oběma přístupy znázornit na příkladu řady vozidel projíždějících úsekem dálnice. Zatímco pozice řidiče, pevně svázaného s vozidlem a zaznamenávajícího změny polohy, rychlosti a zrychlení, odpovídá Lagrangeově popisu, Eulerův popis odpovídá pozici pozorovatele, sledujícího z místa na okraji silnice proud vozů.
Lagrangeův přístup je typický pro popis pohybu tvárných těles, kdy je v čase sledována trajektorie jednotlivých materiálových bodů, přiřazených počáteční geometrické konfiguraci v čase t0. Jednoduchým způsobem tak lze průběžně sledovat deformačně napěťovou historii v každém bodě kontinua, která je nezbytná pro adekvátní popis chování materiálu u mnoha typů konstitutivních vztahů (plasticita, viskoplasticita). Někdy se proto používá termín materiálový popis. Tenzor přetvoření svázaný s Lagrangeovým popisem se nazývá Greenův-Lagrangeův tenzor
Jeho odvození je názorným způsobem uvedeno zde. Pro úlohy MKP řešené Lagrangeovským přístupem je typická síť prvků, jejichž uzlové body jsou svázány s materiálem a která se v průběhu řešení deformuje a „protéká“ vymezeným prostorem.

## Slide 5
Eulerův přístup je naopak typický pro popis pohybu kapalin a plynů, kdy je vztažný souřadný systém svázán s fixovanou oblastí prostoru (lopatková mříž, průtokový profil potrubí, armatury) a sledované médium touto oblastí protéká.
Tenzor přetvoření svázaný s Eulerovým popisem se nazývá Almansiho ( též Almansiho-Hamelův) tenzor přetvoření
Jeho odvození je názorným způsobem uvedeno zde. Pro úlohy MKP řešené Eulerovským přístupem je typická síť prvků, jejichž uzlové body jsou svázány s pevnými body v prostoru, kterými sledované médium volně protéká.
Jak se lze snadno přesvědčit, v případě malých přetvoření, kdy lze zanedbat kvadratické členy, splývají oba uvedené tenzory se známým inženýrským tenzorem přetvoření.
Důležitou vlastností obou uvedených tenzorů je objektivnost, tedy nezávislost na posuvech a rotacích tělesa jako tuhého celku. Tuto vlastnost nemá inženýrský tenzor a je proto použitelný pouze pro malá přetvoření.

## Slide 6
Deformační gradient F
Vyjadřuje transformaci mezi aktuální a výchozí geometrickou konfigurací
Fyzikální význam jeho složek jsou poměrná protažení (stretch). V jednoosém případě s uvažováním konečných hodnot tyče protažené z délky l0 na délku l je protažení rovno
V obecném trojosém případě je tvar deformačního gradientu uveden zde, v případě orientace ve směru hlavních os protažení bývá označován U
kde , obdobně λ2, λ3
Deformační gradient je tenzor, který sám o sobě nemůže sloužit jako míra přetvoření, protože není objektivní – při pohybu tělesa jako tuhého celku jsou jeho složky nenulové. Jeho prostřednictvím je však možno vyjádřit další tenzory přetvoření, např. Greenův-Lagrangeův
Umožňuje rovněž vyjádření dalších kinematických veličin při velkých deformacích, například poměrnou změnu objemu:

## Slide 7
Přirozené (Cauchyho, logaritmické) přetvoření
U dříve uvedených tenzorů přetvoření byly všechny poměrné změny vztaženy ke konkrétní, počáteční nebo konečné geometrické konfiguraci. Přirozené přetvoření vztahuje každý přírůstek k okamžité aktuální geometrii. V jednoosém případě je tedy přirozené přetvoření definováno
V případě orientace ve směru hlavních os protažení je možno tenzor přirozeného přetvoření získat jednoduše logaritmováním složek deformačního gradientu

## Slide 8: Vzájemné přepočtové vztahy pro tenzory přetvoření
Nejvhodnější pro vzájemný přepočet tenzorů přetvoření jsou poměrná protažení λi, tedy složky tenzoru deformačního gradientu. Pro jednoduchost jsou uvedena jen hlavní přetvoření jako funkce hlavních poměrných protažení λi:
Smluvní přetvoření - vztah se odvozuje v základní PP:
Green-Lagrange:
Almansi-Hamel:
Cauchy:

## Slide 9: Rozdíly mezi jednotlivými definicemi tenzoru přetvoření
l0
l
Δ l

## Slide 10
Polární rozklad na příkladu smykové deformace:
Rotace + Změna tvaru
Polární rozklad deformačního gradientu
F = R.U
ortogonální tenzor rotace
(rotace elementárního okolí)
pravý tenzor protažení v hlavním souřadném systému
(změna tvaru elementárního prvku)
tenzor přirozených přetvoření