## Slide 1: Kontaktní úlohy

## Slide 2
Základní klasifikace kontaktu: tuhý-poddajný (rigid – flexible)
poddajný-poddajný (flexible - flexible)
uzel na uzel (node to node)
uzel na povrch (node to suface)
povrch na povrch (surface to surface)
Obvyklá kombinace: kontaktní prvky typu povrch na povrch, oba povrchy poddajné.
Kontaktní pár na stykových površích je tvořen prvky typu „cílový povrch“ (target surface) a „kontaktní povrch“ (contact surface).
Cílový povrch je modelován buď prvky TARGE169 nebo TARGE170 (pro 2-D a 3-D problémy).

## Slide 3
Kontaktní povrch může být modelován prvky CONTA171, CONTA172, CONTA173 nebo CONTA174.

## Slide 4
Tvorba kontaktních párů typu tuhý – deformovatelný povrch:
Vzájemné přiřazení stykových povrchů je uskutečněno prostřednictvím společně sdíleného identifikátoru kontaktních vlastností, tzv. „reálných konstant“:

## Slide 5
Normála stykového povrchu u všech elementů musí být jednotně orientována směrem ven z tělesa

## Slide 6
F
Základní myšlenka pokutového algoritmu řešení kontaktu:
Skoková změna tuhosti kontaktních prvků při penetraci povrchů
F
FContact
< 0
> 0
εN = 0
εN > 0
εN normálová kontaktní tuhost
gN mezera v normálovém směru