## Slide 1
Tenzory napětí při velkých přetvořeních
Liší se podle toho, v jaké geometrické konfiguraci je vyjádřena plocha, přenášející vnitřní síly v materiálu:
Cauchyho tenzor skutečných napětí σij – síla je vztažena ke skutečné ploše v aktuální deformované konfiguraci
První Piola-Kirchhoffův tenzor napětí τij – síla je vztažena k ploše v počáteční geometrické konfiguraci
První z tenzorů je energeticky konjugovaný s Almansiho tenzorem přetvoření, druhý s Green-Lagrangeovým tenzorem přetvoření, proto využíván v oblasti analýzy deformovatelných těles.
Pro posouzení mezních stavů těles je nutno znát přepočet mezi oběma tenzory:
, F zde představuje deformační gradient

## Slide 2
První Piola-Kirchhoffův tenzor napětí je de facto dobře známým „smluvním napětím“, používaným tradičně pro záznam tahové zkoušky materiálu:
skutečné napětí F/S
smluvní napětí F/S0
Praktické využití prvního P.-K. tenzoru je komplikováno skutečností, že se jedná o nesymetrický tenzor. Proto se více využívá
3. Druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí Sij– k ploše v počáteční geometrické konfiguraci je vztažena fiktivní síla, přepočtená ze skutečné síly pomocí deformačního gradientu. Jedná se o symetrický tenzor bez jasné fyzikální interpretace, který je používán proto, že je energeticky konjugovaný s Green-Lagrangeovým tenzorem přetvoření. Jeho transformace na skutečný tenzor napětí je dána vztahem

## Slide 3
}
}
Přepočet pracovního diagramu materiálu
ze smluvních hodnot inženýrského napětí a přetvoření na závislost mezi skutečným napětím a přirozeným (logaritmickým) přetvořením