## Slide 1: Deformační teorie plasticity
Výchozí předpoklady
Směry hlavních napětí a přetvoření jsou shodné
Objem se mění pružně
Extrémní smyková napětí jsou úměrná extrémním zkosům
Intenzita napětí je funkcí intenzity přetvoření
Odlehčování probíhá pružně

## Slide 2: Deformační teorie plasticity
Poskytuje vzájemně jednoznačné vztahy mezi konečnými hodnotami složek tenzoru napětí a přetvoření bez ohledu na historii zatížení (zatěžovací cestu). Představuje tedy jednodušší výpočtový model plastického chování, použitelný zejména v případech proporcionálního zatěžování.
Funkce plasticity φ závisí na dosažené úrovni přetvoření