## Slide 1: Energeticky konjugované tenzory
O tenzorech napětí a přetvoření říkáme, že jsou energeticky konjugované (sdružené), jestliže jejich skalární součin integrovaný přes odpovídající vztažnou geometrickou konfiguraci dává práci vnitřních sil. Uvedené tenzory přitom nelze kombinovat libovolně. Energeticky konjugované jsou např.:
Green-Lagrangeův tenzor přetvoření a 2. Piola-Kirchhoffův tenzor napětí, nebo
Almansiho tenzor přetvoření a Cauchyho tenzor (skutečných) napětí.
Jejich prostřednictvím lze vyjádřit virtuální práci vnitřních sil takto:
Kde V0 je počáteční, V finální geometrická konfigurace.
Každá jiná kombinace tenzorů či vztažných geometrií by poskytla nesprávný výsledek.