## Slide 1
<number>
Grantový projekt FRVŠ MŠMT č.2599/2009/F1/a
Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství
Řešitel: Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., FSI VUT v Brně
Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc., FS ČVUT Praha
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., FS ČVUT Praha
Ing. Jitka Jágrová, CSc., FS TU Liberec
Část 1 – MKP v nelineárních úlohách mechaniky těles - podklady k přednáškám a samostudiu
Spoluřešitelé:

## Slide 2: Co je příčinou nelineárního chování konstrukcí?
<number>
Geometrie
Materiál
Kontakt
Můžeme identifikovat tři základní příčiny nelineárního chování:
Velké posuvy (případně i přetvoření), tedy změna geometrické konfigurace v průběhu zatěžování (jako např. ztráta stability)
Nelineární odezva materiálu (plasticita, viskózní chování …)
Změna stykové plochy při kontaktu mezi tělesy
Notes: <number>

## Slide 3: Co je příčinou nelineárního chování konstrukcí?
<number>
Ve všech případech dostaneme nelineární průběh závislosti mezi zatížením a deformací tělesa – tedy proměnnou tuhost konstrukce. Základní rovnice deformační varianty MKP pro statickou lineární úlohu
kde tuhost nezávisela na deformaci se mění tak, že matice tuhosti je závislá na dosaženém stupni deformace
Notes: <number>

## Slide 4: Řešení nelineární soustavy rovnic
<number>
Load step
Substep
Iteration
V mnoha MKP systémech je pro řešení nelineárních problémů aplikován algoritmus modifikované Newtonovy-Raphsonovy metody. Celkové zatížení je zde zpravidla rozděleno do jednoho nebo více zatěžovacích kroků (load steps). I v rámci jednoho kroku narůstá zatížení po přírůstcích (substeps), jejichž velikost je obvykle automaticky přizpůsobována aktuální rychlosti konvergence – tedy počtu iterací nutných k dosažení rovnováhy v rámci daného substepu.
Notes: <number>

## Slide 5: Řešení nelineární soustavy rovnic
<number>
Každá z iterací představuje řešení lineární soustavy rovnic pro přírůstek posuvů Δui
KTi Δui = F – K(ui) ui ,
kde KTi je okamžitá matice tuhosti (tečná ke křivce F-u) a na pravé straně je rozdíl mezi aktuálním vnějším zatížením a vnitřními silami v řešeném tělese, označovaný jako reziduum Ri .
Iterační proces je ukončen po splnění kritérií konvergence, která kontrolují velikost reziduálních sil vůči celkovému zatížení
Ri / Ftot ≤ δF
případně i velikost přírůstku posuvů
Δui /utot ≤ δu
vzhledem k předem daným tolerancím δF, δu.
Δui
Ri = F – K(ui) ui
KTi
Newtonova-Raphsonova iterační metoda
u
Notes: <number>

## Slide 6: Řešení nelineární soustavy rovnic
<number>
V některých případech může být matice tuhosti singulární, což způsobuje velké problémy s konvergencí Newtonovy-Raphsonovy metody. V takových případech je vhodné aktivovat metodu „arc length“, která hledá rovnovážný bod v rámci iterací podél oblouku a snáze se tak vyrovná s případy nulové nebo i negativní tuhosti konstrukce, která nastává typicky u stabilitních problémů:
Notes: <number>

## Slide 7: Konzervativní a nekonzervativní soustavy
<number>
Pro volbu velikosti zatěžovacích přírůstků je důležité, zda je vyšetřovaný problém pružný, tj. křivka F-u je stejná pro fázi zatížení i odlehčení, nebo ne. V prvním případě hovoříme o konzervativní, ve druhém o nekonzervativní soustavě. U konzervativních soustav nezáleží na posloupnosti zatěžovacích kroků a pro dané zatížení je deformace i napjatost vždy stejná. U nekonzervativních záleží výsledek na celé historii zatěžování, nejen na finální hodnotě. Zpravidla je proto nutné u takových úloh volit menší přírůstky zatížení, abychom správně kopírovali celou zatěžovací cestu. Typickým příkladem nekonzervativních problémů jsou úlohy z oblasti plasticity
Plastický kloub
Notes: <number>