## Slide 1: Kontaktní úlohy a jejich řešení pomocí MKP

## Slide 2
Základní klasifikace kontaktu v systému MKP ANSYS:
Podle chování povrchů Podle výběru kontaktních entit
tuhý-poddajný (rigid – flexible) uzel na uzel (node to node)
poddajný-poddajný uzel na povrch (node to suface)
(flexible - flexible) povrch na povrch (surface to surface)
Obvyklá kombinace: kontaktní prvky typu povrch na povrch.
Model kontaktu
musí být vytvořen speciálními typy kontaktních prvků, pokrývajících povrchy těles v místech, která mohou v průběhu zatěžování přijít do styku. Protilehlé povrchy jsou přitom pokryty vždy odlišnými, navzájem komplementárními typy prvků: první „cílový povrch“ (target surface) je pokryt prvky typu TARGET a druhý „kontaktní povrch“ (contact surface) pokrývají prvky typu CONTACT. Dohromady tvoří kontaktní pár, jehož vzájemná příslušnost je definována společným sdílením identifikátoru kontaktních vlastností, tzv. „reálných konstant“.

## Slide 3
Příklad modelu kontaktu mezi jedním deformovatelným a dvěma tuhými tělesy ve 2D:
Kontakt mezi tuhým tělesem č.1 (2) a deformovatelným tělesem může nastat pouze na části povrchu pokrytém kontaktními prvky s identifikátorem reálných konstant č.1 (2). Tentýž povrch může být pokryt více vrstvami kontaktních prvků s různými reálnými konstantami.

## Slide 4
Cílový povrch je modelován buď prvky TARGE169 nebo TARGE170 (pro 2D a 3D problémy).
Kontaktní povrch může být modelován prvky CONTA171, CONTA172 (2D problémy) nebo CONTA173, CONTA174 (3D problémy).

## Slide 5
F
Ad 1. Základní myšlenkou pokutového algoritmu řešení kontaktu je skoková změna tuhosti kontaktních prvků při penetraci povrchů:
F
FContact
< 0
> 0
εN = 0
εN > 0
εN normálová kontaktní tuhost
gN mezera/průnik (penetrace) v normálovém směru
Základní algoritmy řešení kontaktního problému:
Pokutový přístup (Penalty algorithm)
Metoda Lagrangeových multiplikátorů (Lagrange multipliers)

## Slide 6
Se zahrnutím smykového tření:
F
Výsledný tvar základní rovnice MKP s kontakty řešenými penalty algoritmem:
Sloupcová matice normálných a tečných tuhostí v diskrétních bodech kontaktu
G Matice definující odpovídající dvojice deformačních parametrů, které přicházejí při kontaktu do vzájemného styku
ε

## Slide 7
Z uvedeného vyplývají následující vlastnosti penalty algoritmu:
Kontakt se projeví změnou tuhosti prvků matice K
Tuhost v kontaktu je nastavena tak, aby při malé penetraci bylo dosaženo rovnováhy , kde F je kontaktní síla přenášená mezi konkrétní dvojicí deformačních parametrů
Výhody:
Žádné změny v počtu stupňů volnosti
Spolehlivost při iteračním řešení velmi rozsáhlých soustav rovnic
Nevýhody:
Vždy je nutná určitá míra penetrace stykových povrchů, což je v rozporu s kinematikou reálných kontaktů
Podmíněnost matice soustavy a tím i rychlost konvergence významně závisí na volbě kontaktní tuhosti
ε

## Slide 8
Vlastnosti penalty algoritmu - příklad:
Tuhost v kontaktu je automaticky nastavena podle tuhosti okolních materiálů a může být uživatelem změněna pomocí přenastavení parametru FKN (pomocí nástroje „contact wizard“). Změnou tuhosti dojde vždy ke změně penetrace. Pokud se přitom kontaktní napětí a rozsah kontaktní plochy změní jen málo, je možno výsledek kontaktního výpočtu považovat za přijatelný – viz příklad. V opačném případě je nutné další zvýšení kontaktní tuhosti.
ε
FKN=1e4
PENE
Stress
FKN=1
PENE
Stress
Změna penetrace:
0.281e-3/ 0.284e-7
=1e4
Změna napětí:
(3525-3501)/ 3525
=0.7%
Rozdíl v kontaktní tuhosti o 4 řády vede ke změně penetrace o 4 řády, ale napětí se mění o méně než jedno procento – výsledek je uspokojivý.

## Slide 9
<number>
Vlastnosti penalty algoritmu
Volba kontaktní tuhosti má tedy dvojí protichůdný vliv:
Příliš nízká hodnota vede k vysoké penetraci a nepřesným výsledkům kontaktní úlohy
Příliš vysoká hodnota naopak způsobí problémy s konvergencí. V následujících iteracích dochází opakovaně k oscilacím mezi stykovými body, střídá se periodicky stav otevřený - uzavřený kontakt:
Správná volba je proto vždy kompromisem mezi přesností a rychlostí (realizovatelností) výpočtu a u komplikovanějších úloh se řešitel nevyhne opakování výpočtu s různou volbou parametru FKN a následným srovnáním výsledků.
Iteration n
F
Iteration n+1
F
FContact
F
Iteration n+2

## Slide 10
<number>
Ad 2. Metoda Lagrangeových multiplikátorů:
Druhá z metod řešení kontaktních algoritmů je založena na přesném splnění podmínky nepronikání kontaktních povrchů
,
která je zavedena do standardního funkcionálu právě pomocí tzv. Lagrangeových multiplikátorů λ:
.
g0 představuje počáteční kontaktní mezeru mezi odpovídajícími deformačními parametry (definovanými opět maticí G) na protilehlých površích. Multiplikátory λ tvoří vedle deformačních parametrů u další nezávislé proměnné, vůči nimž je minimalizován funkcionál П. Z podmínky stacionární hodnoty П získáme finální soustavu
,
jejíž řešení je řešením kontaktního problému. Fyzikální význam multiplikátorů λ je kontaktní tlak mezi tělesy.

## Slide 11
<number>
Metoda Lagrangeových multiplikátorů – výhody a nedostatky
Výhody:
Přesné splnění podmínky neprostupnosti povrchů
Není třeba definovat kontaktní tuhost
Nedostatky:
Multiplikátory λ představují další neznámé parametry problému – úloha se zvětšuje
Nuly na diagonále matice soustavy znemožňují využít iterační řešiče pro zvlášť velké úlohy
Metoda je citlivá na změny stavu v kontaktu
Závěr: metoda je vhodná spíše pro 2D a menší 3D úlohy

## Slide 12
<number>
Srovnání přesnosti a rychlosti výpočtu (počtu iterací) u metod Penalty vs. Lagrange na příkladu Hertzova kontaktu
Stress
Pene
Lagrange
Iter=13
Penalty(FKN=1e4)
Iter=39
Stress
Pene
Stress
Pene
Penalty(FKN=1)
Iter=8