## Slide 1: Nejčastější biomechanické problémy srdce
Angina pectoris – chronické snížení průsvitu koronárních tepen, vedoucí ke zhoršenému prokrvení myokardu
Infarkt myokardu – náhlé zhoršení funkčnosti (kontraktility) srdečního svalu v důsledku ucpání některé tepny.
Kardiomyopatie – označení pro chronickou nedostatečnost srdečního svalu.
Vady srdečních chlopní
Patologické propojení velkého a malého krevního oběhu
  defekty septa vrozené nebo ruptura po infarktu myokardu
  otevřená tepenná dučej (spojení mezi plícnicí a aortou)

## Slide 2: Nejčastěji používané metody pro podporu a náhradu srdce
Mimotělní oběh – krátkodobý, během srdeční operace
Aorto-koronární bypass – přemostění špatně průchodných věnčitých tepen
Kontrapulsace (IABP - intraaortální balónek)
Hemopump – miniaturní čerpadlo zaváděné do srdeční komory
Podpůrné srdeční čerpadlo (VAD) levostranné, pravostranné
„Umělé srdce“ (TAH) – přežití do transplantace
Transplantace srdce

## Slide 3: Historická data mezníků v podpoře a náhradě srdce
1953 – první použití mimotělního oběhu
1967 – první transplantace lidského srdce – Jihoafrická republika
1969 – první implantace umělého srdce (TAH) u člověka
1976 – první implantace LVAD, použitého pro překlenutí doby do transplantace
1981 – druhá implantace umělého srdce (TAH) u člověka
1983 – realizováno 50,000 operací na otevřeném srdci s využitím mimotělního oběhu
1988 – první použití čerpadla Hemopump
1991 – schválení prvního bateriemi napájeného podpůrného čerpadla LVAD a jeho úspěšná implantace
1992 – dosaženo 80,000 operací na otevřeném srdci s využitím mimotělního oběhu
1994 - schválení podpůrného čerpadla LVAD pro domácí použití do transplantace
1995 – pacient čekající na transplantaci s podpůrným čerpadlem HeartMate nastupuje do zaměstnání
2003 – první aplikace TAH v ČR – pacient po měsíci úspěšného provozu podstoupil transplantaci srdce

## Slide 4: Mimotělní oběh
Od začátku šedesátých let umožňuje operace na otevřeném srdci. Zásadním průlomem bylo vhodné čerpadlo, které nesmí obsahovat žádné vzájemně posuvné části z důvodu hemolýzy.
Kladičkové – hadicové čerpadlo (autor de Bakey – angl. roller pump) – používané rutinně i ve spojení s dalšími přístroji, vyžadujícími mimotělní cirkulaci krve – oxygenátor (umělá plíce), umělá ledvina. Schema čerpadla Hadice v drážce Zelená – tygonová hadice

## Slide 5: Zapojení mimotělního oběhu, ECMO (extra-corporal membrane oxygenator)
Použití – při nedostatečné funkci plic: - nedostatečně vyvinuté plíce u novorozenců, slepené plicní sklípky tlakovou traumatizací při porodu - posttraumatická plicní nedostatečnost (poškození plic vniknutím vody při topení, popáleninami, žíravinou.

## Slide 6: Schéma napojení ECMO na krevní oběh
Návrat okysličené krve do vzestupné aorty Odběr krve z horní a dolní duté žíly

## Slide 7: Princip aortokoronárního bypassu
Mamaro-koronární bypass (lepší dlouhodobá průchodnost, a. mamaria interna má vysokou rezistenci vůči vzniku aterosklerózy). Bypassy vytvořené z velké kryté žíly (vena saphena magna) nebo a. radialis, napojené na vzestupnou aortu. Bypassy obnovují krevní zásobení věnčitých tepen, pokud ještě nedošlo k nekróze příslušné části myokardu (viabilní, hibernovaný myokard, který jen nekontrahuje)

## Slide 8: Princip použití aortálního balónku (IABP – intra-aortic baloon pump)
balónek katetr zaváděný z arteria iliaca nebo femoralis Cyklus řízený snímaným EKG pacienta – dvojí účinek: 1) Po uzavření aortální chlopně (začátek diastoly) nafukování balónku omezuje průtok krve aortou – zvýšení prokrvení koronárních tepen a mozku). 2) Na začátku systoly náhlé odsátí balónku - podtlakový efekt ulehčuje srdci a přebírá část srdeční práce.

## Slide 9: Konstrukční princip čerpadla Hemopump
katetr
aortální chlopeň
čerpadlo
Malé axiální čerpadlo (velikosti plnicího pera) se zavádí pomocí katetru do aortální chlopně, kde při 17.000 až 25.000 ot./min čerpá až 3,5 l/min, čímž přebírá až 80% srdeční práce.

## Slide 10: Hemopump – anatomické schéma aplikace
Zavádí se z arterie femoralis přes aortální chlopeň přímo do levé srdeční komory
Bylo používáno od r. 1988 pro krátkodobou podporu srdce.

## Slide 11: Transplantace srdce
Plícnice
Aorta
Levá síň
Pravá síň
Příjemce Dárce
Indikována v terminální fázi srdečního selhání, nejčastěji při ejekční frakci pod 20% a životní prognóze řádu měsíců.

## Slide 12: Transplantace srdce
Indikace k transplantaci –dlouhodobé srdeční onemocnění neřešitelné jiným způsobem
Dilatační kardiomyopatie
Difúzní postižení koronárních tepen
Poškození srdce virovou infekcí
Opakované infarkty
Omezení a perspektiva
Do r. 1993 provedeno celosvětově 500 srdečních transplantací
Do r. 2003 provedeno 66 000 transplantací
Asi 2000 operací ročně jen v USA
Pacientů s indikací k operaci cca 5x více
Přežití
  roční cca 85%,
  tříleté cca 77%
  pětileté cca 70 %
Průměrná doba funkčnosti transplantovaného srdce je 9,5 roku, poté je jedinou možností TAH.