## Slide 1: Nejpodstatnější mechanické vlastnosti krve a cévní stěny ovlivňující krevní oběh
Nenewtonská kapalina – neřídí se Newtonovým zákonem viskozity
Srážlivost (tvorba trombů)
Hemolýza (poškozování krevních tělísek)
Nestacionární proudění (odlišné podobnostní kriterium)
Aktivní chování stěny – proměnný průtočný odpor
Proměnná geometrie stěny v důsledku zatížení a velkých deformací
Složení krve (množství v těle 5-6 l)
Krevní plazma –koloidní suspenze bílkovin
Krevní tělíska
  Červené krvinky (erytrocyty) – tvar bikonkávního disku o průměru 8 m, množství cca 5.106 mm-3
  Bílé krvinky (leukocyty) – kulový tvar, průměr 10-15 mm, počet cca 6.103 mm-3
  Krevní destičky (trombocyty) – tyčinkovitý tvar velikost 2 – 4 m, počet řádu 105 mm-3

## Slide 3: Hemolýza
je poškozování krevních tělísek, především erytrocytů. K porušení membrány erytrocytu stačí smykové napětí řádu desítek Pascalů (může nastávat i při turbulenci). Nejvýznamnější hemolýza je způsobena umělými komponentami srdečně-cévní soustavy (chlopně, součásti mimotělního oběhu, podpůrná srdeční čerpadla).
Kvantifikace se provádí na základě měření obsahu volného hemoglobinu v krvi – důležité kriterium kvality mechanických náhrad.
Srážlivost krve-tvorba trombů
je vyvolávána krevními destičkami – trombocyty. Významné ovlivňující faktory jsou:
Cizí tělesa (náhrady – druh materiálu, geometrie, povrchové opracování).
Turbulence – např. za stenózou.
Zhoršené vyplachování (nekróza části myokardu, aterosklerotické pláty, výdutě).

## Slide 4: Členění nenewtonských kapalin
τ
γ
●
s časově nezávislými vlastnostmi
  binghamské (směsi – splašky, zubní pasta)
  pseudoplastické (vliv orientace makromolekul)
  dilatantní (směsi např vody s pískem)
2) s časově závislými vlastnostmi
a) tixotropní (natěračské barvy, viskozita klesá s dobou působení smykového napětí)
b) reopexní (sádra, viskozita roste s dobou působení smykového napětí)
Pozn. : Newtonská kapalina - má konstanty:
τo = 0, n = 1 a k je dynamická viskozita

## Slide 5: Závislost zdánlivé viskozity krve na rychlosti deformace
Pokles zdánlivé viskozity krve s rostoucí rychlostí deformace je dán tvorbou agregátů krevních tělísek při nízkých smykových rychlostech a naopak jejich rozrušováním vyššími rychlostmi.
Rozptyl zdánlivé viskozity je dán hlavně teplotní závislostí a rozdílným hematokritem (objemová koncentrace erytrocytů).

## Slide 6: Model reologických vlastností krve Carreau
η0=56 mPas λ=3,31 s η∞=3,45 mPas q=0,375

## Slide 7: Model reologických vlastností krve Casson
je založen na experimentálně zjištěné přibližně lineární závislosti mezi odmocninou ze smykového napětí a odmocninou z rychlosti úhlové deformace
z níž jednoduchou úpravou dostaneme obvyklý tvar

## Slide 8: Graf reologických vlastností krve

## Slide 9: Závislost zdánlivé viskozity krve na rychlosti úhlové deformace

## Slide 10: Odlišnost rychlostního profilu krve oproti newtonské kapalině

## Slide 11: Ovlivnění rychlostního profilu částicemi rozptýlenými v kapalině

## Slide 12: Fahraeusův-Lindquistův efekt
Je důsledkem nenewtonských vlastností krve. Modifikací rychlostního profilu dochází ke koncentraci erytrocytů v centrální části trubice a snižování hematokritu v blízkosti stěny. Proto je v malých odbočkách hematokrit nižší než v mateřské tepně – znatelně se projevuje u tepen s průměrem < 0,5 mm.
Závislost
zdánlivé viskozity
na průměru tepny

## Slide 13: Fahraeusův-Lindquistův efekt
Závislost relativního hematokritu v dceřinné tepně na hematokritu v tepně mateřské. Parametrem je průměr dceřinné tepny v mikrometrech.

## Slide 14
Charakter proudění je určován podle Reynoldsova čísla. To přesahuje kritickou hodnotu (2320) pouze v oblasti aortální chlopně při systole (až 8000), jinak jsou všude hodnoty podkritické. Vzhledem k pulzujícímu charakteru proudění v tepnách je proudění všude laminární, s výjimkou úplavů, např. za nedokonalými chlopněmi.
Pro nestacionární proudění krve (periodický, neharmonický průběh) je však třeba používat jin é podobnostní kriterium.
Nestacionárnost proudění

## Slide 15: Podobnostní čísla
vyjadřují poměr vybraných sil působících na kapalinu. Známé Reynoldsovo číslo vyjadřuje poměr setrvačných a viskózních sil při stacionárním proudění:
Poměr setrvačných a viskózních sil při pulzačním proudění vyjadřuje podobnostní číslo zvané „Womersley parameter“:
kde R - poloměr trubice ω - úhlová frekvence pulzačního proudění ν - kinematická viskozita