## Slide 1: Čerpadla pro podporu a náhradu srdce
  Principy čerpadel:
  pulzní
  bezpulzní
  Některé typy VAD:
  Heartmate
  Thoratec
  Abiomed
Podpůrné srdeční čerpadlo - VAD (ventricular assist device)
„Umělé srdce“ – TAH (total artificial heart)
Je to přístroj implantovaný nebo připojený chirurgicky do pacientova těla, který poskytuje podporu (VAD) nebo plnou náhradu (TAH) pacientovu srdci. Jednotlivé typy se vzájemně liší především těmito charakteristikami:
  Použitá energie pro pohon čerpadla – stlačený vzduch nebo elektřina
  Potřebná antikoagulační medikace – Coumadin, Heparin, Aspirin
  Umístění – uvnitř nebo vně těla
  Zda poskytuje možnost pobytu pacienta v domácím prostředí (mimo JIP)
  Možné komplikace při použití VAD:
  Krvácení
  Infarkt
  Infekce
  Selhání přístroje

## Slide 2: Zapojení VAD do krevního oběhu
  červená – odstředivé (bezpulzní) čerpadlo
  modrá, zelená – pulzní čerpadlo levé (pravé)

## Slide 3: Princip připojení implantovaného VAD

## Slide 4: Použití podpůrných srdečních čerpadel (VAD)
Překlenutí doby do zotavení – podpora srdce během procesu zotavení u méně vážně postižených pacientů za podmínek jako například:
  odstavení od mimotělního oběhu po srdeční operaci;
  stav po vážném srdečním selhání;
  zvládnutí vážných virových infekcí postihujících srdeční sval.
Překlenutí doby do transplantace – udržení při životě po dobu, než je nalezen vhodný dárce pro transplantaci srdce. Většina pacientů indikovaných pro tuto transplantaci umírá dříve, než je nalezen vhodný dárce.
Problémy:
  životnost – v interakci s krví o řád nižší než v inertním prostředí:
  hemolýza
  těsnění pohyblivých částí (hřídelů) – použití magnetických spojek
  tvorba trombů na hřídelích
  kalcifikace membrán

## Slide 5: Čerpadlo Heartmate - levostranné trvalé
Pacient je medikován aspirinem a za určitých okolností může být propuštěn do domácího ošetřování.
elektronická řídicí jednotka
napájecí jednotka

## Slide 6: VAD – podpůrné srdeční čerpadlo oboustranné dočasné (umístěné mimotělně)
Použití dvou odstředivých čerpadel, hadice procházejí přes pokožku, levé čerpadlo odebírá krev z levé síně a vrací do aorty, pravé odebírá z pravé síně a vrací do arterie pulmonalis (plícnice).

## Slide 7: Odstředivé čerpadlo Biomedicus
  Vyznačuje se minimální traumatizací krevních elementů.

## Slide 8: Princip pneumatického membránového čerpadla - vhodné i jako TAH
  Diskové chlopně
  Krevní komora
  Vzduchová komora
  Membrána
  v diastolické poloze
  Membrána
  v systolické poloze
  Rozměry: průměr membrány 65 mm, celková délka vč. nátrubků 100mm, průměry nátrubků 18 mm.
  Omezení: kalcifikace membrány v místech maximálního ohybového namáhání.

## Slide 9: Princip elektromechanického čerpadla – testován i jako TAH
  Pohyb membrán je vyvoláván elektromotorem
  Nevýhody:
  větší rozměry
  nelze nezávisle regulovat levou a pravou komoru
  Výhody:
  miniaturizace řídicí jednotky
  možnost bezdrátového přenosu energie přes pokožku

## Slide 10: VAD typu Thoratec
Jedná se o univerzální jednotku, která může sloužit k podpoře levé komory (LVAD), pravé komory (RVAD) nebo i obou současně (BIVAD). Pacient je medikován nízkými dávkami heparinu nebo coumadinu. Přenosná řídící jednotka byla schválena pro použití v domácím ošetřování.

## Slide 11: VAD typu Abiomed BVS 5000
Přístroj určený k dočasné podpoře levé komory (LVAD), pravé komory (RVAD) nebo i obou současně (BIVAD), při potenciálně reverzibilním postižení myokardu. Vzduchem poháněné čerpadlo je umístěno vně těla a jeho řídicí jednotka je napájena elektřinou.
Může být použito i pro překlenutí doby do transplantace srdce nebo implantace jiného přístroje.

## Slide 12: Rozvoj a perspektivy použití VAD
Rok | Oblast | Počet aplikací na mil. obyvatel
1977 | USA | 400
1977 | záp. Evropa | 60
1985 | USA | 900
1985 | záp. Evropa | 200
1996 | ČR (pouze IKEM) | 350
Kandidáti na použití VAD –pacienti se srdečními chorobami:
Rok 2000 – Evropa (15 zemí):
  Nadváha 81%, obezita 33 %
  Nulová fyzická aktivita 61%
  Kuřáci 20%
  Hypertenze 50%
  Zvýšená hladina cholesterolu 59%