## Slide 1: Modely kardiovaskulární soustavy
Celkové – extrémní složitost, dosud nerealizovatelné
Modely anatomických částí – srdce, tepny, kapiláry atd.
Modely funkčních podoblastí – např. regulace průtoku, krevního tlaku aj.
Modely myokardu (levé komory)
1. generace
geometricky jednoduché (koule, válec, elipsoid)
založené na lineární PP – homogenní izotropní materiál, malé deformace, později vícevrstvá stěna, anizotropie.
2. generace
založené na MKP
realističtější geometrie (získávaná ultrazvukem nebo pomocí CT)
modelována kontrakce svaloviny myokardu
3. generace
orientace vláken myokardu
asynchronní kontrakce (modelování šíření aktivační vlny svalovinou komory)
závislost napětí vlákna na jeho délce (Starlingův zákon)
závislost napětí na rychlosti deformace
torze komory a změna poměru poloos
při systole

## Slide 2: Modelové schéma tepenného řečiště (model Avolio)
Tepenná soustava rozložena do 128 elementů se specifikovanými viskoelastickými vlastnostmi.

## Slide 3: Příklad MKP modelu levé srdeční komory
Stěna myokardu je modelována pomocí 3D solid prvků, izotropních, vyztužených pruty, jejichž sklon se mění ze 60° na vnějším povrchu, přes 0° uprostřed tloušťky stěny, až po 60°v opačném smyslu na povrchu vnějším, podle sklonu svalových vláken myokardu. Zkrácení (prestrain) těchto prvků umožňuje simulovat kontrakci.
Komplikované okrajové podmínky (interakce s pravou komorou, se síněmi, perikardem, aortou, plícemi aj).
Umožňuje modelovat srdce konkrétního pacienta (s využitím CT s frekvencí 40-50 snímků/s).

## Slide 4: Výpočtové modelování interakce proudící krve a tepny
Základní problém:
Rozložení rychlostí a tlaků v tepně (řešení problému proudění) ovlivňuje geometrii tepny (velké deformace), což zpětně ovlivňuje rychlostní a tlakové pole (spojené problémy – „coupled problems“). Dva možné základní přístupy:
Spojené řešení:
Řeší se současně stejným programem (např. MKP) oba problémy, proudění kapaliny v trubici i velké deformace trubice vlivem tlaku. Velké množství nelinearit – vysoká náročnost.
Oddělené řešení:
Vyžaduje iterační postup. V prvním kroku se vyřeší proudění v tuhé trubici, výstupem je pole rychlostí a rozložení tlaku na stěnu trubice. Tlak na stěnu se pak použije pro řešení (velkých) deformací hyperelastické trubice, což změní její geometrii. Tato geometrie se přenese zpět do výpočtu proudění. Řešení se ukončí, až rozdíly mezi výsledky dvou následujících iteračních kroků budou pod stanovenou mezí.
Příklad axisymetrického modelu (program Adina) proudění krve tepnou s ateromem.

## Slide 5: Konečnoprvkový model bifurkace krční tepny

## Slide 6: Výpočtový model deformačně-napěťových stavů tepny
Prezentovaný výpočtový model aorty pro řešení napjatosti a deformace předpokládá:
rotační symetrii
velké deformace
vrstevnatou strukturu
materiál v každé vrstvě
  nelineárně elastický,
  nestlačitelný,
  izotropní,
  homogenní,
zatížení
  statickou hodnotou systolického krevního tlaku
  axiální předpětí
  zbytková napětí existující v tepnách.
Model se používá pro
  zdravé tepny,
  patologické tepny (sklerotické pláty, výdutě apod.)
  spojení tepny s cévní náhradou
  simulace lékařských zákroků (aplikace stentů, balonková plastika aj.)
Cíle modelu:
  nalezení souvislostí mezi napjatostí a deformací tepny a vznikem a rozvojem sklerotických změn
  predikce porušení tepny při některých patologických stavech a léčebných zákrocích
  posouzení vlivu mechanických faktorů na riziko vzniku některých pooperačních komplikací (zarůstání cévních náhrad, výdutě v oblasti spoje apod.)

## Slide 7: Experimentální deformačně-napěťové charakteristiky břišní aorty
a – axiální směr
b – obvodový směr
Čárkou je označena křivka získaná na aortě po odstranění intimy.
Materiál je výrazně ortotropní.

## Slide 8: Postup řešení modelu tepny se zbytkovou napjatostí
deformovaný stav
po zatížení tlakem krve
beznapěťový stav – výchozí tvar modelu
stav bez zatížení tlakem krve, ale ne beznapěťový
Nevýhoda – nelze využít axisymetrie; pro axisymetrickou (válcovou) tepnu potřebujeme 3D výchozí model.

## Slide 9: Postup řešení modelu tepny se zbytkovou napjatostí pomocí fiktivní teploty
Rozložení fiktivní teploty
Zavedení fiktivní teploty s radiálním gradientem vede podobně jako u technických výrobků ke vzniku zbytkové napjatosti.
Nerovnoměrná teplota vyvolá dvojí efekt:
rozevření analogické rozevření tepny při uvolněných deformačních posuvech
vznik zbytkové napjatosti při zabráněných posuvech

## Slide 10: Rozložení obvodových napětí [Pa] v přeplátovaném spoji tepny s pletenou cévní protézou

## Slide 11: Výchozí a deformovaný tvar modelu spojení dvou tepen (nezatížený stav)

## Slide 12: Rozložení napětí [kPa] ve spoji tepny s náhradou

## Slide 13: Rozložení axiálních napětí [kPa] v šitém spoji dvou tepen
Steh spojující dvě identické části tepny je modelován prutovým prvkem, v němž je vyvoláno předpětí.
Situace odpovídá např. chirurgickému zákroku při odstranění koarktace (lokálního zúžení) aorty.

## Slide 14: Detail rozložení napětí v modelu spojení tepny a cévní protézy
Tepna
Cévní protéza
Chirurg.steh
Specifikum materiálu pletené protézy – tuhost v tlaku (při záporném středním přetvoření) je zanedbatelná vůči tuhosti v tahu.
Steh spojující obě části anastomózy je modelován prutovým prvkem, v němž je vyvoláno předpětí.
Oblast záporných přetvoření

## Slide 15: CT snímek s vyznačením rozměrů aorty

## Slide 16: Příčný řez výdutí břišní aorty
media
adventitia
trombus
Na základě CT snímků aneurysmatu se vytvoří příčné řezy se zobrazením základních typů tkání (segmentace snímků).
Z řady snímků se pak vytvoří 3D model.
Segmentovaný model Původní snímek z CT
kalcifikace

## Slide 17: Vytvořená CAD geometrie
Notes: <number>
Vytvořená geometrie je použita pro CFD i FEM analýzu.

## Slide 18: Napětí ve výduti břišní aorty při zatěžování proměnným krevním tlakem (manuálně vytvářený model)

## Slide 19: Algoritmus vytvoření modelu AAA v nezatíženém stavu

## Slide 20: Porovnání redukovaného napětí HMH v AAA (tlak 16 kPa) se zahrnutím nezatíženého stavu
Se zahrnutím nezatíženého stavu
S uvažováním CT-geometrie jako nezatížené

## Slide 21: Porovnání redukovaného napětí HMH v AAA se zahrnutím nezatíženého stavu
Se zahrnutím nezatíženého stavu
S uvažováním CT-geometrie jako nezatížené

## Slide 22: Porovnání redukovaného napětí v AAA s indexem rizika ruptury zohledňujícím vlastnosti stěny (automaticky vytvářený model)

## Slide 23: Porovnání redukovaného napětí HMH v AAA se zahrnutím odbočujících tepen (automaticky vytvářený model)

## Slide 24: Výpočtový model sklerotické tepny s ateromem
Rozložení napětí ve sklerotické tepně v průběhu srdečního cyklu
Různé typy tkání v modelu tepny

## Slide 25: Různé typy materiálů použité v konečnoprvkové simulaci balonkové angioplastiky

## Slide 26: Příklady experimentálních deformačně-napěťových charakteristik vnější vrstvy stěny lidské kyčelní tepny postižené sklerózou Jednotlivé křivky jsou naměřeny na vzorcích z různých jedinců

## Slide 27: Příklady experimentálních deformačně-napěťových charakteristik vnější vrstvy stěny lidské kyčelní tepny postižené sklerózou Křivky II a III mají opačný poměr tuhostí oproti axiálnímu směru (viz předchozí strana).