## Slide 1: Schéma zkoušky tahem hladké svalové buňky
Snímač síly
Mikro-manipulátor
Buňka (30m)
Mikropipety
Reakční síla [nN]

## Slide 2: Simulace tahové zkoušky pomocí nestrukturního modelu
Směr natahování mikropipetou
Deformovaná síť
Výpočtový model homogenní izotropní buňky, jeho konstitutivní rovnice (pětiparametrický Mooney-Rivlin) a izoplochy axiálních napětí [kPa] v tomto modelu.
Výchozí tvar buňky
Notes: Tuto identifikaci jsme provedli pomocí výpočtových simulací tahové zkoušky. K řešení jsme použili jednoduchý nestrukturní model, považující buňku za homogenní izotropní elastické kontinuum, Vzhledem k výrazné nelinearitě experimentální závislosti síla-deformace jsme zvolily 5ti-parametrický Mooney-Rivlinův konstitutivní model.

## Slide 3: Algoritmus výpočtu
Vytvoření MKP modelu buňky
Odhad vstupní materiálové
křivky - z experimentu
Výpočtová simulace tahové zkoušky
Porovnání křivek F-ΔL ze simulace
a z experimentu
Modifikace vstupní
materiálové křivky
výsledek
Notes: Parametry tohoto modelu byly určovány iteračně. V prvním kroku byla výchozí křivka - odhadnuta jako běžná smluvní křivka pomocí elementárních analytických vztahů: přetvoření bylo určeno podílem prodloužení buňky a jejího výchozího průměru a napětí jako podíl reakční síly ve vazbě buňky a jejího maximálního výchozího příčného průřezu. Z této odhadnuté křivky byly určeny parametry zvoleného konstitutivního modelu. S těmito parametry pak byla simulována tahová zkouška. Výsledná křivka prodloužení-síla byla porovnána s experimentálně zjištěnou. V dalších iteračních krocích byly parametry konstitutivního modelu modifikovány, dokud nebylo dosaženo dostatečné shody mezi křivkami F-L z experimentu a simulace.

## Slide 4: Nestrukturní model-simulace tahové zkoušky
Výsledky
Prodloužení - síla Přetvoření - napětí
Notes: tady máme dosažené výsledky: na tomhle grafu je porovnání závislosti síla – protažení z experimentu a simulace, a tady máme výslednou tahovou křivku pro materiál buňky jako homogenní kontinuum. Pro porovnání tady ta červená křivka je odhadnuta triviálním přepočtem, kdy jsme experimentální křivku síla deformace jednoduše podělili počátečním průřezem buňky.