## Slide 1: Konstitutivní modely pro měkké tkáně - rozdělení
Modely hyperelastické – vzhledem k výrazně zpevňujícímu charakteru deformačně-napěťových křivek jsou vhodné jiné modely než pro technické elastomery.
  Izotropní
  Ortotropní
  Anizotropní
Modely viskoelastické
  teorie lineární viskoelasticity (s malými deformacemi)
  teorie nelineární viskoelasticity (s velkými deformacemi)
Modely zohledňující svalový tonus
Modely zohledňující strukturu tkáně – směr kolagenních vláken (anizotropní)

## Slide 2: Model Klosner-Segal (izotropní)
Tento model vychází z 9-parametrického modelu Mooney-Rivlin
kde: c10, c01 , c20, c11 , c02 , c30, c21, c12, c03 = materiálové parametry
= modifikované invarianty pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
Nastavíme-li v tomto modelu parametry c20, c11 , c30, c21, c12 na nulu, dostáváme model Klosner-Segal, který je považován za vhodný pro měkké tkáně. Výhodou je, že se dá použít i v takovém programovém systému, kde je implementován pouze výše uvedený model Mooney-Rivlin.
(V ANSYSu však nelze jeho parametry spočítat, je nutné je předem určit.)
Při vynechání uvedených členů pak dostáváme rovnici měrné energie napjatosti ve tvaru
Klosner, J. M. and Segal, A. (1969) Mechanical characterization of a natural rubber. PIBAL Report 6942 Polytechnic Inst. Brooklyn, NY.

## Slide 3: Model Raghavan-Vorp (izotropní)
Tento model vychází rovněž z modelu Mooney-Rivlin
kde: c10, c01 , c20, c11 , c02 , c30, c21, c12, c03 = materiálové parametry
= modifikované invarianty Cauchy-Greenova tenzoru deformace
Nastavíme-li v tomto modelu parametry c01, c11 , c02, c30, c21 , c12, c03 na nulu, dostáváme model Raghavan-Vorp*), který byl vytvořen a otestován speciálně pro měkké tkáně stěny tepny (aneurysma). Výhodou je, že se dá použít i v takovém programovém systému, kde je implementován pouze výše uvedený model Mooney-Rivlin.
(V ANSYSu však nelze jeho parametry spočítat, je nutné je předem určit.)
Při vynechání uvedených členů pak dostáváme rovnici měrné energie napjatosti ve tvaru
*) Raghavan ML, Vorp DA: Toward a biomechanical tool to evaluate rupture potential of abdominal aortic aneurysma: identification of a finite strain constitutive model and evaluation of its applicability. Journal of Biomechanics 33( 2000) 475-482.

## Slide 4: Model Arruda-Boyce (izotropní)
Tento model na rozdíl od předchozích modelů ryze fenomenologických vychází ze struktury materiálu a zavádí v energii napjatosti mezní protažení strukturních řetězců λL
kde: G = počáteční modul pružnosti ve smyku
λL= mezní protažení strukturních řetězců
d = parametr stlačitelnosti materiálu, daný vztahem ,
kde K je objemový modul pružnosti
= modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace
J = třetí invariant tenzoru deformačního gradientu.
Pro λL —› ∞ dostaneme model Neo-Hooke.

## Slide 5: Omezení modelu Arruda-Boyce pro měkké tkáně
Model Arruda Boyce není schopen dostatečně přesně popsat výrazně zpevňující experimentální křivku měkkých tkání

## Slide 6: Hyperelastické modely vytvořené speciálně pro měkké tkáně
Izotropní exponenciální model - Delfino
kde: a, b, d jsou materiálové parametry, I1 je modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace, J je třetí invariant tenzoru deformačního gradientu. Původní model bez objemové složky navrhl Demiray*).
Ortotropní exponenciální model Fungova typu má nejjednodušší tvar
kde: c, ci jsou materiálové parametry, εi jsou složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření. Uvedený tvar zanedbává radiální přetvoření, pro jejich zahrnutí se použije rozšířená formulace, kde
, kde
*) Demiray, H., "A note on the elasticity of soft biological tissues", Journal of Biomechanics 5, pp. 309-311, 1972

## Slide 7: Hyperelastické modely vytvořené speciálně pro měkké tkáně
Ortotropní logaritmickýmodel - Hayashi
kde: c, ci jsou materiálové parametry, εi jsou složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření. Uvedený tvar rovněž zanedbává radiální přetvoření.
Ortotropní polynomický model - Maltzahn - byl formulován ve tvaru
kde: bi jsou materiálové parametry, εi jsou složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření. Uvedený tvar rovněž zanedbává radiální přetvoření.
Autor otestoval, že přidávání dalších členů k použitému polynomu vlastnosti modelu podstatně nezlepší.
, kde

## Slide 8: Závislost napětí na dvou složkách přetvoření (simulovaná logaritmickým modelem) dává obecnou prostorovou plochu
Řezy touto plochou na obr. vpravo představují závislosti napětí σx na přetvořeních εx a εy při základních typech dvouosých zkoušek.
εx
εx

## Slide 9: Znázornění různých typů tahových zkoušek v rovině dvou složek přetvoření
εx
εx

## Slide 10: Závislosti napětí na přetvoření pro různé typy zkoušek simulované logaritmickým modelem
εx
εx

## Slide 11: Hyperelastické modely vytvořené speciálně pro měkké tkáně
Anizotropní exponenciální model - Holzapfel
Anizotropní část měrné energie napjatosti Wanizo se uplatní jen tehdy, jsou-li vlákna namáhána v tahu, tedy je matematicky dána následovně:
..... pro
..... pro
..... pro
..... pro
kde: W je měrná energie napjatosti
c, k1, k2, d jsou materiálové parametry
I1, I4, I6 jsou redukované invarianty pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace, I4 a I6 vyjadřují deformaci výztužných vláken
J=det(F) je třetí invariant tenzoru deformačního gradientu F
εx

## Slide 12: Konstitutivní modely pro viskoelastické materiály s velkými deformacemi
Matematické formulace viskoelastických konstitutivních modelů respektujících velké deformace jsou analogické formulacím hyperelastickým. Protože se však jedná o stavy termodynamicky nerovnovážné, místo funkce měrné energie napjatosti se používá Helmholtzova volná energie Ψ=W-TS (T je absolutní teplota, S je entropie, pro elastické materiály jsou obě energie totožné). Tato energie se vyjadřuje v obecném tvaru:
kde je objemová složka Helmholtzovy volné energie, je její izochorická (deviátorová) složka, je deviátorová část pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace, J je třetí invariant tenzoru deformačního gradientu, je množina funkcí popisujících nevratnou část Helmholtzovy volné energie, Γα je množina funkcí popisujících časovou závislost deformace. Pro matematický popis lze využívat reologických modelů podobně jako u lineární viskoelasticity, podrobnosti lze nalézt např. v níže uvedené literatuře.
Simo, J.C., "On fully three-dimensional finite strain viscoelastic damage model: Formulation and computational aspects", Comput. Meth. In Appl. Mech. Eng., Vol. 60, pp. 153-173 (1987).
G.A. Holzapfel, "On large strain viscoelasticity: continuum formulation and finite element applications to elastomeric structures", Int. J. Numer. Meth. Eng., Vol. 39, pp. 3903-3926 (1996).

## Slide 13: Konstitutivní modely zohledňující svalový tonus
Tyto modely rozkládají Cauchyho tenzor napětí na:
pasívní část - určuje ze vztahu pro měrnou energii napjatosti při pasívním chování (ovlivněném hlavně elastinem a kolagenem),
aktivní část - vyjadřující vliv hladké svaloviny.
Aktivní složka napětí je pak funkcí nejen deformace, ale i koncentrace volných kalciových kationtů ve svalových buňkách.
Konkrétně autoři [1] vyjadřují aktivní složku tenzoru napětí hladké svaloviny vztahem
Rachev A., Hayashi K.: Theoretical study of the effects of vascular smooth muscle contraction on strain and stress distributions in arteries. Ann. Biomed. Engr., Vol. 27, 1999, pp. 459-468.
kde
konstanta A nabývá hodnot od 0 kPa (relaxovaný-pasívní stav) do 100 kPa (plně aktivovaný stav), bazální tonus odpovídá hodnotě A  50kPa,
(Ca2+) vyjadřuje intracelulární koncentraci kalciových iontů,
λm, λ0 jsou poměrná protažení, při nichž kontraktilní síla dosahuje maximální a minimální hodnoty,
af jednotkový vektor směru svalových vláken.

## Slide 14: Konstitutivní modely zohledňující svalový tonus
2. Zulliger M.A., Rachev A., Stergiopulos N.: A constitutive formulation of arterial mechanics including vascular smooth muscle tone. Am J Physiol Heart Circ Physiol, Vol. 287, 2004, pp. H1335-H1343.
kde
fVSM – podíl hladkého svalstva v příčném průřezu,
cVSM – je jeho Youngův modul pružnosti,
S – vnitřní proměnná charakterizující tonus hladkého svalstva hodnotami od 0 (pro svalovinu plně relaxovanou, tj. zcela pasívní) do 1 (pro svalovinu ve stavu maximální kontrakce).
Proměnná S může být funkcí koncentrace vasokonstrikčních látek nebo může být funkcí deformace stěny, aby postihla remodelaci cévní stěny jako odezvu na změnu jejího zatížení.
Autoři [2] vyjadřují vliv aktivace hladké svaloviny vztahem